ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СПЕЦМАШПРИЦЕП»

Юридический и фактический адрес: 454047, г.Челябинск, ул. Липецкая, 24/1

ИНН 7460017623 / КПП 746001001

ОГРН 1147460005263

Р/счет 40702810364030000435 в филиале «Южно-Уральский» ОАО «УБРИР» г. Челябинска,

К/счет 30101810900000000981

БИК 047501981

код ОКПО 94801278

код ОКАТО 75401372000

Телефоны: 8 (351) 75-000-18,  8-800-550-0118 (звонки по РФ бесплатно)

сайт: www.mas-pricep.ru

Полуприцеп панелевоз 992204

| Масса перевозимого груза, кг | 27000 |
| --- | --- |
| Снаряженная масса, кг | 9000 |
| Полная масса, кг | 36000 |
| Распределение нагрузки от полуприцепа с основным тягачом, полной массой, кг на седельно-сцепное устройство на тележку полуприцепа | 17000 19000 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 12860 2500 3730 |
| Дорожный просвет с полной нагрузкой, мм | 580 |
| Максимальная скорость с тягачом, км/час | 60 |
| Число колес, шт.+запасное | 8+1 |
| Шины | 235/75R17.5 |
| Дополнительное оборудование | рычажный механизм с винтовым приводом для фиксации плит в кассете, страховочные цепи |

Полуприцеп-панелевоз кассетного типа ЧЗПТ 992204 на двух осях является универсальным. Конструкция этого панелевоза предусматривает максимально низкую погрузочную высоту для транспортировки панелей высотой более трех метров. Панелевоз предполагает возможность перевозки четного и нечетного количества панелей, а также других изделий, габариты которых под стать грузовой площадке, а также грузоподъемности панелевоза. Отличие этой модели панелевоза заключается в увеличенной прочности и грузоподъемности, которая позволяет транспортировать любые типы панелей. Помимо этого кассетный панелевоз обладает полезной длиной 9,1 метра! Возможность заполнения этого огражденного пространства всем чем угодно делает данный полуприцеп настоящим универсалом. Панелевоз  ЧЗПТ 992204 может перевозить как панели, так и другие железобетонные изделия, которые соответствуют размерам грузовой площадки (9100х1700) и грузоподъемности 27 тонн. Практика показывает, что панелевозы кассетного типа более предпочтительны для строителей, возводящих не типовые многоэтажки, а принципиально новые разработки, предполагающие транспортировку нестандартных по размерам грузов.

* Адаптация производимых полуприцепов в соответствие с пожеланиями заказчика